第１送信機系統図

バーテックススタンダードFT-897／マキ電機UTV-1200BⅡ

1.9～430MHz								1200MHz

A3E：低電力変調、J3E：平衡変調	、F3Eリアクタンス変調			同左

定格出力：	100W(1.9～50MHz)/50W(144MHz)/20W(430MHz)		2W

終段管：	2SC5125x2(1.9～50MHz)/2SC3102x1(144～430MHz)	M67715x1

電圧：		13.8V							13.8V

付属装置（諸元）＜パーソナルコンピュータソフトウエア＞

ﾊﾟｹｯﾄ通信装置

①方式 AFSK方式 ②通信速度 300ﾎﾞｰ(HF)、1200ﾎﾞｰ(V/UHF) ③周波数偏移幅 ±100Hz(300)、±500Hz(1200) ④副搬送波周波数 1700Hz ⑤符号構成 AX.25ﾌﾟﾛﾄｺﾙ準拠/ JISｺｰﾄﾞ、ASCIIｺｰﾄﾞ ⑥電波形式 F1D(300), F2D(1200)

RTTY装置

①方式 AFSK方式 ②通信速度 45.5ﾎﾞｰ ③副搬送波周波数 2,210Hz ④周波数偏移幅 ±85Hz ⑤電波形式 F1B

ﾊﾟｹｯﾄ通信装置

①方式 FSK(GMSK)方式 ②通信速度 9600ﾎﾞｰ ③周波数偏移幅 ±2.4KHz ④副搬送波周波数 1700Hz ⑤符号構成 AX.25ﾌﾟﾛﾄｺﾙ準拠/JISｺｰﾄﾞ、ASCIIｺｰﾄﾞ ⑥電波形式 F1D

SSTV伝送装置

①方式 SCFM方式 ②最高画周波数 900Hz以下 ③副搬送波周波数 1750Hz ④偏移周波数 ±550Hz ⑤電波形式 F3F

PSK31装置

①方式 ABPSK/AQPSK方式 ②通信速度 31.25ﾎﾞｰ ③周波数偏移幅 無し ④副搬送波周波数 50～2800Hz ⑤符号構成 PSK31方式準拠/JISｺｰﾄﾞ、ASCIIｺｰﾄﾞ ⑥電波形式 G1B

ﾌｧｸｼﾐﾘ装置

①方式 SCFM方式 ②最高画周波数 828Hz ③副搬送波周波数 白2300Hz/黒1600Hz ④周波数偏移幅 ±400Hz ⑤電波形式 F3C